#### Załącznik do SIWZ

FORMULARZ Specyfikacja techniczna

Nazwa zamówienia: dostawa wyposażenia pokojów dla obiektu Sanatoryjnego „PIONIER” w Szczawnie Zdroju

- ZAMAWIAJĄCY:

Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A, ul. Wojska polskiego 6, 58-310 Szczawno Zdrój

- WYKONAWCA/Y – składający ofertę:

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

Uwagi ogólne:

- Konstrukcja mebli z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (korpusy) i 28 mm (wieńce górne, blaty, ramy łóżek)

- Płyta musi posiadać następujące atesty: klasyfikacja ogniowa klasa min. D – s2, d0 oraz

atest higieniczny potwierdzający Klasę Higieny E1

- Dekor płyty Limba czekoladowa

- Wszystkie elementy drewniane (nogi, stelaże krzeseł, listwy bagażników) barwione tą samą bejcą na kolor dopasowany do dekoru płyty

- Krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS gr. 1 mm (elementy z płyty 18 mm) i 2 mm (elementy z płyty 28 mm) w kolorze identycznym jak dekor płyty

- Elementy metalowe (uchwyty, wieszaki) w kolorze Metalik/Srebrny (Aluminium)

- Materace sprężynowo-piankowe dwustronne, średniotwarde, pokrowiec stały bez możliwości zdejmowania, trudnopalny

- Krzesła na stelażu drewnianym barwionym pod kolor dekoru płyty klejonym i skręcanym, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem trudnopalnym, łatwe do utrzymania w czystości

- Zaleca się aby Wykonawca przed realizacją zlecenia dokonał własnych pomiarów pomieszczeń z natury

Zdjęcie poglądowe dekoru płyty

Możliwość zastosowania innej kolorystyki – do uzgodnienia z Zamawiającym

Zdjęcia poglądowe mebli:

Opis i parametry techniczne elementów:

ŁÓŻKO

Wymiary (SxGxW) 93x206x530 cm

Oskrzynia łóżka dekor Limba Czekoladowa, usłojenie poziomo, skręcona śrubami typu konfirmat wym. 7x70 mm. Wysokość łóżka z materacem 53 cm, wys. oskrzyni 25 cm. Nogi z drewna litego bukowego barwionego pod kolor dekoru. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS.

Dno łóżka podtrzymujące materac z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, płyta przykręcona do oskrzyni wkrętami. W dnie otwory wentylacyjne Ø 35 mm w ilości 5 szt. Płyta spoczywa na listwach z MDF lub drewnianych o przekroju min. 35x25 mm. Nogi drewniane o przekroju 50x50 mm, barwione pod dekor płyty Limba Czekoladowa. Od strony zagłówka kółka umożliwiające przesuwanie łóżek.

Warunkiem koniecznym jest zastosowanie rozwiązania umożliwiającego łączenie łóżek w taki sposób, aby nie było przerwy pomiędzy materacami (łóżko małżeńskie).

Nie może ono jednak osłabiać konstrukcji łóżek.

Rozwiązanie takie należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

MATERAC

Wymiary (SxGxW): 90x200x16 cm

Materac średniotwardy, dwustronny, sprężynowo-piankowy.

Wkład sprężynowy typu Bonnell z drutu o średnicy 2,2 mm, łączenia sprężyn z drutu o średnicy 1,8 mm. Ilość zwojów 4, gęstość upakowania 114 sprężyn na m2.

Wkład sprężynowy obłożony obustronnie przekładkami filcowymi. Warstwy pianki znajdujące się na górze i na dole wkładu z pianki poliuretanowej o gęstości 25 kg/m3 i grubości 2 cm.

Całość tapicerowana pokrowcem, pikowanym ociepliną syntetyczną o gęstości 60g/m2 i flizeliną o gęstości 17g/m2, wykończona lamówką. Pokrowiec wykonany z tkaniny poliestrowo-polipropylenowej o gęstości 123 g/m2 z atestem Oeko-tex z atestem trudnopalności BS 7177-1996.

PANELE ZAGŁÓWKOWE

Wymiary (SxGxW): 280x2,8x60 cm oraz 135x2,8x60 cm

Panel zagłówkowy do zawieszenia na ścianie za pomocą listew montażowych.

Płyta laminowana 18 mm dekor Limba Czekoladowa, usłojenie poziomo. Od wewnętrznej strony pogrubienie po obwodzie płytą gr. 10 mm, umożliwiające zamaskowanie listew montażowych. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS.

Nie dopuszcza się montażu paneli bezpośrednio do ściany.

SZAFKA NOCNA - Wymiary (SxGxW): 40x38x49 cm

Korpus szafki z płyty laminowanej gr. 18 mm, dekor Limba Czekoladowa. Wieniec górny nakładany, z płyty gr. 28 mm Cokół wys. 6 cm. Ściana tylna szafki z płyty HDF gr. 3 mm, pasującej do dekoru płyty. Boki szuflady z płyty 18 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych, usłojenie na froncie szuflady poziome.

Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Spód szafki zabezpieczony podwójnymi ślizgaczami.

SZAFY UBRANIOWE

Jednodrzwiowa - wymiary (SxGxW): 40x60x200 cm

Dwudrzwiowa - wymiary (SxGxW): 80x60x200 cm  ; 120x40x200 cm

Trzydrzwiowa - wymiary (SxGxW): 120x60x200 cm ; 180x40x200 cm

Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm, dekor Limba Czekoladowa. Wieniec górny nakładany, z płyty 28 mm. Fronty drzwi nakładane na boki, usłojenie poziomo. Drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych wpuszczanych Ø 35 mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Drążek wieszakowy chromowany Ø 25 mm zamocowany w rozetach.

Ściana tylna z płyty HDF gr. 3 mm.

Cokół szafy wys. 10 cm, od wewnętrznej strony wzmocniony kątownikiem. Spód zabezpieczony ślizgaczami.

Podział wewnętrzny:

W przypadku szaf 2- i 3-drzwiowych przyjmuje się, że jedno skrzydło przypada na jedną osobę. Wewnątrz szafy dla każdej osoby przyjmuje się przestrzeń garderobianą z drążkiem, oraz 2 półki (czyli szafa 2-drzwiowa dzielona na identyczne części jedną pionową przegrodą, natomiast szafa 3-drzwiowa dwoma).

PANEL WIESZAKOWY Z LUSTREM

Wymiary (SxGxW): 80x2,8x150 cm

Płyta laminowana 18 mm dekor Limba Czekoladowa, usłojenie poziomo, z pogrubieniem po obwodzie płytą gr. 10 mm, umożliwiającym zamaskowanie listew montażowych. Nie dopuszcza się montażu paneli bezpośrednio do ściany. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Wieszak GAMET WP14-G0008 (2 szt.). Montaż na wys. 50 cm od podłogi (dolna krawędź).

Lustro wklejone na profesjonalną taśmę do luster plus dodatkowo punktowo specjalny klej do luster. Krawędzie szlifowane C-Kant. Wymiar lustra 35x0,4 x110 cm

BAGAŻNIK

Wymiary (SxGxW): 80x50x50 cm

Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm, Limba Czekoladowa, usłojenie poziome. Wieniec górny nakładany z płyty 28 mm z przyklejonymi listwami z drewna litego barwionymi pod kolor dekoru Limba Czekoladowa. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Ściana tylna z płyty HDF gr. 3 mm montowanej wkrętami.

Cokół szafy wys. 10 cm, od wewnętrznej strony wzmocniony kątownikiem. Spód zabezpieczony podwójnymi ślizgaczami.

STOLIK OKRĄGŁY

Wymiary (SxGxW): Ø60x75 cm

Blat z płyty laminowanej dekor Limba Czekoladowa gr. 28 mm.

Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Podstawa metalowa ze stali nierdzewnej.

MEBLE TAPICEROWANE

Tkanina tapicerska na krzesła i krzesła z podłokietnikami:

Tkanina tapicerska o poniższych parametrach:

Struktura zamszu

Gramatura 400 gr/mtb

Test wytrzymałości Martindale - 100 000 cykli

Tapicerka trudnopalna

Tapicerka łatwa do czyszczenia, łatwość usuwania plam różnego pochodzenia

KRZESŁO

Krzesła na stelażu drewnianym klejonym i skręcanym, barwionym pod kolor dekoru płyty, siedzisko i oparcie tapicerowane

KRZESŁO TAPICEROWANE Z PODŁOKIETNIKIEM

Krzesła na stelażu drewnianym klejonym i skręcanym, barwionym pod kolor dekoru płyty, siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane

| ............................, dnia .............................. 2022r. | ................................................................................... czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- |